## Slide 1: Le traitement des très grandes séries de données _________________________
Francis Massen
Laboratoire de Physique, Lycée Classique de Diekirch
Groupe Spéléologique Luxembourgeois
francis.massen@education.lu

## Slide 2: Le problème:
datalogger à entrées multiples
fréquence d’échantillonnage élevée
durée des mesures quelques mois
x*105 à x*106 de données!

## Slide 3: Exemple: oscillations des courants d’air dans une grotte ____________________________
Moestroff: période de ~90 s
Pour avoir une bonne résolution (et dans l’ignorance à priori de la période): dt = 1 s
Enregistrement sur une semaine: 604800 points de mesures

## Slide 4: Comment traiter ces séries énormes? ____________________________
Tableur ?
Limite pour Excel 2003 et OpenCalc 2:
65536 lignes, c.à.d. environ 1.5 mois avec une mesure par minute

## Slide 5: Travail agréable? _______________________________

## Slide 6: Utiliser le logiciel du dataloger? ____________________________
Possible, mais devient problématique dans un environnement hétérogène (loggers différents)

## Slide 7: La solution: ____________________________
Un tableur graphique: 1 cellule = 1 série
Créé en 1984 par Randy Race et Tony Purnell (version DOS)
Optimisé pour la vitesse
Plus de mille fonctions scientifiques et du traitement du signal

## Slide 8
une série
une autre série
une condensation de la série
une extraction d’une partie de la série

## Slide 9: Exemple d’une macro ____________________________
W = série de 1440 mesures avec dt= 1 min
Ravelx(W,60) =
Transpose(Colmean(Ravel(W,60,1)))
Découpage en une matrice de 1440/60 =24 colonnes et 60 ligne. Chaque colonne représente une heure de mesures )
Calcul des moyennes des colonnes (= vecteur à 1 colonne, chaque élément = une moyenne horaire)
Réarrangement en vecteur-ligne = série ordinaire

## Slide 10: 1er exemple: séries de 1 million de données ____________________________
Sinusoide (S) et Cosinusoide (C) de
1 million de points, espacés de 0.001 s fréquence 1 Hz
donc 1000 cycles à 1000 points
Calculer S*ABS(C)

## Slide 11: 2e exemple: Radon et niveau de l’eau dans le bassin supérieur de la SEO (avril-mai 2005): ~130000 données par série ____________________________
Y a-t-il une période cachée dans les signaux?
Si oui, y a-t-il un déphasage entre le signal radon et le signal niveau ?

## Slide 12: 2e exemple: 3e exemple: Radon et niveau de l’eau dans le bassin supérieur de la SEO ____________________________
Quelle est la relation moyenne journalière entre concentration de radon et niveau de l’eau?
 calculer les moyennes Radon et Niveau pour chaque heure de la journée
 représenter Radon % Niveau et en tirer les conclusions

## Slide 13: Conclusions: ____________________________
DADiSP est un très bon logiciel pour les traitements rapides de séries très longues
Il existe une version gratuite DADiSPSE limitée à 9 fenêtres et 36000 points par série; la version complète est disponible en essai pour 30 jours (www.dadisp.com)
La version complète ( < 3MB!) coûte $1995.- Protection par signature. Nombreux add-ons disponibles, comme p.ex. Digital Filters, Statistics…. Prix $495 en général.

## Slide 14: Merci de votre attention! ____________________________